## Slide 1: 条形码
以一维码和二维码为例

## Slide 2: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  基本结构单元
  编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新的研究进展
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 3: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  基本结构单元
  编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新的研究进展
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 4: 背景介绍
定义：什么是条码？
图1. 一维条码
使用标准码128。
编码信息为 EE327
图2. 二维条码
快速相应码，QR code。
编码信息为：
Wireless Communications and Mobile Networks, a good course!

## Slide 5: 背景介绍: 无处不在的条形码
二维码, 也叫快速相应码
  最初由Denso Wave开发并获得专利
  2000年，国际标准化联盟 发布了相应的规范 Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbology – QR Code, ISO/IEC 18004:2000

## Slide 6
二维码的发展历史
更多信息: http://www.qrcode.com/en/history/
为市场需求提供最优的解决方案
减小尺寸
寸
安全性
高存储密度
用户需求

## Slide 7
条形码的使用场合
(a) 产品追踪
(c) 二维码广告
(f) 车票防伪
(e) 社交软件，如微信
(d) 在线支付
(b) 物流追踪
图4. 条码的应用

## Slide 8: 背景介绍
条形码得到广泛使用的原因
  机器可读性
  支持快速读取
  安全性
  无需蜂窝或Wi-Fi网络

## Slide 9: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  条形码及其分析
  二维码：基本结构及编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新的研究进展
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 10: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
（一维）条形码及其分析
  条形码可以编码如下信息:
    -> 数字 0 到 9
    -> 六个符号: ‘-’ ‘:’ ‘.’ ‘$’ ‘/’ ‘+’
    -> 起始/结束 字符: A B C D E * N T

## Slide 11
Marker I
Marker II
Marker III
  Marker I, III: 起始/结束 记号
  Marker II: 中间位置 记号
  左侧组中有6位数字 : LGLGGL
  左侧组中有6位数字 : RRRRRR
    => 一个数字以7位编码
    => with 2 black bars and 2 white bars
    => each bar has a width between 1 and 4 bits;
一个数字以7位编码

## Slide 12: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  条形码及其分析
  二维码：基本结构 及 编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新的研究进展
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 13: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
二维码、快速响应码
  基本结构
  编码及解码流程
PDF 417
QR Code

## Slide 14: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
二维码 基本结构：如何定义一个二维码？
版本信息
格式信息
数据位和校验位
需求的样式
边界区域
位置
对齐
时序

## Slide 15: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
二维码 基本结构：最大信息存储容量
编码模式 | 最大字符数 | 可能的字符，默认编码
纯数字 | 7,089 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
字母及数字 | 4,296 | 0–9, A–Z (仅大写), 空格, $, %, *, +, -, ., /, :
二进制 | 2,953 | ISO 8859-1
Kanji | 1,817 | Shift JIS X 0208

## Slide 16: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
二维码 编码和解码方式
  两个常见问题：
    => 如何将数据编码为二维码？
    => 如何解码二维码？

## Slide 17
二维码的解码流程
尺寸
码版本
版本信息的前5个bits (A or B)
纠错等级 (2bits)
&
数据掩码类型 (3bits)
XOR 10101
A
B
A = B

## Slide 18
纠错等级
八种数据掩码
数据掩码类型
A
B
二维码的解码流程
不同纠错等级对应的错误纠正能力

## Slide 19
XOR
和二维码区域一样大小的数据掩码
解码*
[数据头] + [数据段]
[编码类型] + [数据长度]
未掩码的数据区域
解码采用之字形的路径
8
7
6
5
4
3
2
1
路径
二维码的解码流程

## Slide 20
8
7
6
5
4
3
2
1
二进制
8
7
6
5
4
3
2
1
9
字母和数字
8
7
6
5
4
3
2
1
9
10
纯数字
0001
0010
0100
1000
[数据长度]
[编码类型]
* 分别对应编码方式的 纯数字, 字母数字, 二进制和 Kanji。
* 长度字段的大小取决于编码类型。
二维码的解码流程

## Slide 21
最后一步是从数据区中读取数据。如果发生部分损坏，则使用纠错区进行纠正。
二维码的解码流程
固定的样式
版本信息
Enc：编码模式
Len：信息长度
E1： 错误纠正

## Slide 22
二维码的编码流程
1st 数据分析
    决定编码文本的模式 ： => 纯数字, 字母数字, 二进制 或 Kanji
2nd 数据编码
3rd 纠错编码
    里德 - 所罗门纠错
4th 在矩阵中构造最终消息
    交错放置以避免突发错误
    添加空白位以填补未使用的区域
5th 数据掩码
    对于8种掩码类型，选择最优的一种，根据： *minimum penalty =>

## Slide 23: 条码的工作原理: 一维码 及 二维码
二维码 了解更多关于二维码的知识:
二维码的生成：
ISO标准：
JAVA实现：

## Slide 24: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  基本结构单元
  编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新的研究进展
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 25: 其他种类的二维条码
(a) Aztec Code
(b) Data Matrix
(c) EZcode
(d) PDF417
(e) MaxiCode
(f) ShotCode
(g) HCCB
(h) Micro QR code

## Slide 26: 大纲
背景介绍
  定义：什么是条码？
  条码的适用场合以及使用原因。
条码的工作原理：一维码和二维码
  基本结构单元
  编码和解码流程
其他种类的二维条码
最新研究进展
  COBAR
  MiraCode
  ARTCode

## Slide 27: 最新研究进展
研究: COBAR, Color Barcode Streaming
  四种颜色，因此一个像素块可以编码两个bits
  顺序显示多个条形码：条形码流
  通过相机捕获条形码流
  自适应代码产生器减少模糊效应
  颜色重新排列减少误码率

## Slide 28: 最新研究进展
研究: ARTCode, Preserve Art and Code in Any Image
An ARTCode based on Lenna
ARTCode architecture
发送端
接收端

## Slide 29: 最新研究进展
研究: ARTCode, Preserve Art and Code in Any Image
  调色板选择
    应用k-means来选择图像的原色
    从原色中选择用于数据编码的独特颜色
  修正误差抖动
    有意应用的某些噪音形式用于随机量化误差，进而防止大规模的相同颜色的图案，例如如图像中的彩色条纹。